HA6012大气颗粒物采样器

广泛应用于环境监测、卫生防疫、企业工矿、评价机构、科研院校等部门进行有害气体及颗粒物的采样。本仪器是集采集NOx、SO2等有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器，适用无人值守全天候工作，配套相应的切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5 、PM1等颗粒物。

执行标准：

Q/0212AIL003-2012 《大气综合采样器》

JJG 943—2011《总悬浮颗粒物采样器》

JJG 956—2000《大气采样器》

技术优势

人性化设计

大屏幕液晶显示，微电脑同时控制大气采样及颗粒物采样，集采大气与颗粒物于一体，一键采样人性化设计，带有记忆功能，开机无需重新设置参数。

特性

具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠，采样瓶、干燥瓶为内置式结构设计，恒温、避光性好；设定采样流量（工况）、采样时间、采样体积（标况）等参数；校准流量、温度、压力、时间等数值。

采样

双气路、双泵采样，两路流量连续可调。吸收瓶与气路之间采用吸收瓶密封接头，密封连接，使用方便，密封可靠。

自动加热功能

采用进口传感器，当温度低于15℃时自动加热，高于25℃时停止加热，温控精度：（20±5）℃。

采样气路自动保护功能

采样气路结构中的防倒吸过滤干燥器，不仅能干燥过滤气路中的气体，还能防止吸收液倒吸进入下级气路，起到保护流量计和抽气动力的作用。

颜色识别

具有气路颜色识别功能，方便用户辨别气路。

风机

采用进口高效低噪音无刷风机，使用寿命长，可无故障运行2万小时，噪音低。

过载自动保护/停电保护功能

采样流量小于或大于设定采样流量时，仪器自动停机保护。停电能自动保存采样数据，来电后继续采样。

干燥筒

独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及防倒吸，实现长期运转免清洗。