AEA601型自动萃取仪

AEA601 自动萃取仪采用搅拌方式使被萃取液和萃取液充分混合，达到最佳的液-液萃取效果，待静止分层后，通过活塞阀取出萃取仪，供后续的仪器分析之用。

AEA601自动萃取仪作为手工液-液萃取工作的替代，可将实验人员从繁杂的手工操作中解脱出来，实现液-液萃取的半自动化。

可广泛应用于环境保护、医疗卫生、第三方检测等需要液-液萃取的实验场所。

技术指标

工作环境

AEA601自动萃取仪应放置在干净整洁、通风良好的房间内，工作台应坚固平稳，仪器接地良好。

当使用对人体不利的有机溶剂作为萃取仪时，建议将萃取仪放置在通风阀内，以减少对人体的伤害。

特性

机械搅拌萃取、结构新颖、清洗方便

同时萃取样品数

3个／次

萃取瓶装置

3ｘ600ml／3ｘ1000 ml

萃取效率

＞95%

萃取时间

＜2min／个

特性

可单独定时，单独起动

电源及功耗

AC220V±10%，50Hz 60VA

外形尺寸

460ｘ250ｘ650（mm）

净重

17Kg