AEG-H800型自动淋洗液发生器

随着离子色谱仪技术的发展和进步，市场应用领域的不断拓展，为了满足更多用户对检测分析精度的更高要求，青岛埃仑根据推出了的新一代自动淋洗液发生装置，实现了智能全自动在线淋洗液配制，能避免基线漂移，增加灵敏度，提高分离度，保证色谱峰积分良好重复性。增加了仪器操作的自动化程度，提高工作效率的同时，减少了人为因素造成的检测误差，更大程度提高检测分析的准确性和稳定性。

技术优势
淋洗液发生器通过电解方式产生高纯度KOH或NaOH淋洗液，随时切换淋洗液浓度节省实验时间，提升实验效率

免除了对酸和碱的处理
自动化操作，提高工作效率的同时，减少了人为因素造成的检测误差，更大程度提高检测分析的准确性和稳定性

自带高压保护，同时也消除空气中CO2的干扰

淋洗液浓度范围: 0.1-100 mM可调;操作压力范围: 5 MPa- -22 MPa;
独立的操作软件，可兼容和匹配国内、 外不同品牌的离子色谱仪。