YUV3000型紫外可见检测器

产品介绍：

YUV3000型紫外可见检测器采用全数字的设计理念，大大的减少了器件的数量、降低了微小信号在传输过程中的损耗和失真，使得该设备的信噪比和可靠性大幅提升，基于数字信号传输和处理的概念，该检测器信号可直接输入到计算机的串行口进行采集，完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡。它可以支持停流扫描和波长编程，同时可以和任何高压输液泵配合，胜任化学分析领域的绝大部分工作，在常规的化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。

技术指标

波长范围和精度：190-700nm ；＜±1nm

波长重复性：0.2nm

灯源控制：氘灯（标准配置）钨灯（可替换）；可进行灯选择，灯开/关设定

扫描功能：停留扫描，扫描可编程即扫描起点和结束点可设定，扫描步长可设定

检测范围：0-2AU

基线噪声：1*10-5 AU/h动态：流速1ml/min甲醇/水=80/20，波长254nm

基线漂移：4*10-4 AU/h动态：流速1ml/min甲醇/水=80/20，波长254nm

注：由于技术不断进步更新，性能指标会有所提高，本站指标仅供参考。